## Slide 1
河海大学计算机与信息学院
2026年2月24日星期二
计算机网络
计算机专业课程

## Slide 2
局域网

## Slide 3
主要内容
（一）、局域网的基本概念与体系结构
（二）、常见局域网
IEEE802.3、以太网与CSMA/CD，快速以太网
IEEE802.5令牌环网与令牌传递协议
（三）、局域网互联设备

## Slide 4: 一、局域网的基本概念与体系结构

## Slide 5: 局域网的基本概念与体系结构
局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。
局域网具有如下的一些主要优点：
  能方便地共享昂贵的外部设备、主机以及软件、数据。从一个站点可访问全网。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性。

## Slide 6: 局域网的拓扑
匹配电阻
中心节点
干线耦合器
总线网
星形网
树形网
环形网
传统LAN的结构主要有三种类型： 以太网（Ethernet） 令牌环（Token Ring） 令牌总线(Token Bus）

## Slide 7
介质访问控制
静态划分信道
  频分复用
  时分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  随机访问
  轮询访问

## Slide 8: 计算机局域网标准

## Slide 9
IEEE 802委员会为局域网制定了一系列标准，它们统称为IEEE 802标准；
IEEE 802标准之间的关系：
IEEE802参考模型

## Slide 10: IEEE802参考模型
局域网不存在路由选择问题，它的体系中不包括网络层，而只有最低的两个层次。
然而局域网的种类繁多，其媒体接入控制的方法也各不相同。为了使局域网中的数据链路层不致过于复杂，就应当将局域网的数据链路层划分为两个子层：MAC和LLC。
与接入各种传输媒体有关的问题都放在MAC子层，负责在物理层的基础上进行无差错的通信。
数据链路层中与媒体接入无关的部分都集中在逻辑链路控制LLC子层。

## Slide 11: 一般不考虑 LLC 子层
TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 12: 计算机通过网卡和局域网进行通信
网卡（网络接口卡）

## Slide 13
网卡（网络接口卡） (NIC ：Network Interface Card)
网络接口卡又称为通信适配器(adapter) ，计算机通过适配器和局域网进行通信 。每个适配器都会固化一个MAC地址，用来标识该适配器代表的接口。
适配器的重要功能：
  对数据进行缓存。
  实现MAC层协议。
  进行串行/并行转换。

## Slide 14
MAC地址：链路层标识
802标准为局域网上的每一个站规定了一种48比特的全局地址。当一个站接入到另一个局域网时，其全局地址并不改变。这就表明，802标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符，该地址会固化在“网卡”中。
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向适配器（网卡）厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位)。
后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。
一个地址块可以生成224个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通用名称是EUI-48。
MAC地址 = Manufacture ID + NIC ID （24bit + 24bit）
00-60-8C-01-28-12

## Slide 15
三种MAC地址
  单播地址（唯一标识一个节点,第一个字节最后1位为0）
  广播地址（标识本网络所有节点，所有位为1）
  多播地址（组地址）（标识本网络内多个节点,第一个字节最后1位为1 ）

## Slide 16: MAC 地址在收发数据中的作用
适配器从网络上每收到一帧,在数据校验正确后，就检查帧中的目的MAC 地址：
  如果目标地址与本站MAC地址相同，则收下；
  如果目标地址是广播地址，则收下；
  如果目标地址是多播地址，且本站在该多播组中，则收下；
  其他情况，则抛弃。
根据帧中目的地址类型，帧可以是：
  单播(unicast)帧（一对一）
  广播(broadcast)帧（一对全体）
  多播(multicast)帧（一对多）

## Slide 17
MAC子层基本工作过程
发送数据
接收数据
接收上层PDU
组装成数据帧
竞争总线
发送数据帧
从物理层的比特流中识别数据帧到缓冲区
数据帧检错
是否为本机接收(通过MAC地址判断）
发送给本机的帧的数据部分递交给上层协议模块（如IP）

## Slide 18
01.以下关于以太网的说法中，正确的是( )
A.以太网的物理拓扑是总线形结构
B.以太网提供有确认的无连接服务
C.以太网参考模型一般只包括物理层和数据链路层
D.以太网必须使用CSMA/CD协议
02.网卡实现的主要功能在( )
A.物理层和数据链路层
B.数据链路层和网络层
C.物理层和网络层
D.数据链路层和应用层